TRƯỜNG THPT XUÂN PHƯƠNG

MÔN: CÔNG NGHỆ

NỘI DUNG HỌC TẬP QUA MẠNG VÌ NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19

LỚP: 11

- NỘI DUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

- Chuyên đề 1: Đại cương về động cơ đốt trong.- 2 tiết

1.1 Nội dung kiến thức:( bài 20, 21 SGK Công nghệ 11)

- Khái niệm và phân loại động cơ đốt trong

- Cấu tạo chung của động cơ đốt trong.

-  Một số khái niệm cơ bản

- Nguyên lí làm việc của động cơ điêzen và động cơ xăng 4 kỳ

1.2 Yêu cầu đối với HS sau khi nghiên cứu bài học

- Hiểu được khái niệm và cách phân loại động cơ đốt trong.

- Biết được cấu tạo chung của động cơ đốt trong.

- Hiểu được một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong.

- Hiểu được nguyên lí làm việc của động cơ điêzen và động cơ xăng 4 kỳ.

1.3 Nguồn học liệu tham khảo

- Tham khảo học liệu tại : https://hoc247.net/chuong-5-dai-cuong-ve-dong-co-dot-trong-ct1202.html

# - Xem mô phỏng cấu tạo và nguyên lý động cơ đốt trong tại link: https://www.youtube.com/watch?v=F-3GIpHgDUk

-  Bài 20,21 SGK Công nghệ 11

1.4 Bài tập củng cố

Câu 1: Cấu tạo động cơ đốt trong gồm có:

- 2 cơ cấu và 2 hệ thống.

- 2 Cơ cấu và 4 hệ thống.

- 4 cơ cấu và 2 hệ thống.

- 2 cơ cấu và 3 hệ thống.

Câu 2: Động cơ đốt trong không có hệ thống nào sau đây:

- Hệ thống bôi trơn.

- Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí.

- Hệ thống phân phối khí.

- Hệ thống làm mát.

Câu 3: Động cơ đốt trong có khả năng:

- Biến nhiệt năng thành cơ năng.

- Biến điện năng thành cơ năng.

- Biến điện năng thành nhiệt năng.

- Biết nhiệt năng thành cơ năng.

Câu 4: Kì nào là kì sinh công trong động cơ 4 kì:

- Kì 1

- Kì 2

- Kì 3

- Kì 4

Câu 5: hành trình của pit-tông là gì?

- Quãng đường mà pit-tông đi được giữa hai điểm chết.

- Quãng đường mà ở đó pit-tông đổi chiều chuyển động.

- Cả A và B đều đúng.

- Cả A và B đều sai.

- Chuyên đề 2: Các cơ cấu của động cơ đốt trong- 2 tiết

2.1 Nội dung kiến thức:( bài 23, 24 SGK Công nghệ 11)

- Nhiệm vụ và cấu tạo của pittong.

- Nhiệm vụ và cấu tạo của trục khủy.

- Nhiệm vụ và cấu tạo của thanh truyền.

- Nhiệm vụ và phân loại cơ cấu phân phối khí.

- Cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt.

- Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo.

2.2 Yêu cầu đối với HS sau khi nghiên cứu bài học

- Biết được nhiệm vụ và cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khủy thanh truyền.

-  Đọc được sơ đồ cấu tạo của pittong, thanh truyền, trục khủy.

- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí.

- Đọc được sơ đồ nguyên lí của cơ cấu phân phối khí dùng xupap.

2.3 Nguồn học liệu tham khảo

- Tham khảo học liệu tại : https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-23-co-cau-truc-khuyu-thanh-truyen-l6514.html

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-24-co-cau-phan-phoi-khi-l6515.html

# - Xem mô phỏng tại link:

Cơ cấu trục khuỷu thanh truyên

# https://www.youtube.com/watch?v=vf2XerhN1Bg

https://www.youtube.com/watch?v=HLvYTJVOWi4

Cơ cấu phân phối khí

https://www.youtube.com/watch?v=so7jSqpqf28

https://www.youtube.com/watch?v=-mBvDX3o6Lk

-  Bài 23,24 SGK Công nghệ 11

2.4 Bài tập củng cố

Câu 1: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có 3 nhóm chi tiết là:

- Nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu, nhóm xéc-măng.

- Nhóm thanh truyền, nhóm bạc lót, nhóm trục khuỷu.

- Nhóm pit-tông, nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu.

- Nhóm pit-tông, nhóm bạc lót, nhóm trục khuỷu.

Câu 2: Cấu tạo của thanh truyền gồm những bộ phận nào?

- Đầu nhỏ, đầu to, thân.

- Đầu nhỏ, đầu to, đầu, trục khủy.

- Đầu, thân, đuôi trục.

- Tất cả đều sai.

Câu 3: Cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt có xupap được đặt ở đâu:

- Nắp máy.

- Thân máy.

- Đuôi máy.

- Bất kì vị trí.

Câu 4:Chi tiết nào sau đây giúp xupap đóng kín cửa nạp, thải?

- Cò mổ

- Lò xo

- Đũa đẩy

- Con đội

Câu 5: Động cơ 4 kì sử dụng cơ cấu phân phối khí nào?

- Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt

- Cơ cấu phân phối khí dùng xupap

- Cả A và B đều đúng

- Cả A và B đều sai

- Chuyên đề 3: Các hệ thống của động cơ đốt trong- 6 tiết

3.1 Nội dung kiến thức:( bài 25-bài 29 SGK Công nghệ 11)

- Nhiệm vụ và phân loại của các hệ thống(HT) :HT bôi trơn, HT làm mát,HT cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng, HT cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen và HT đánh lửa .

- Hệ thống bôi trơn cưỡng bức.(Bài 25- SGK công nghệ 11)

- Hệ thống làm mát bằng nước.(Bài 26- SGK công nghệ 11)

- Hệ thống làm mát bằng không khí.(Bài 26- SGK công nghệ 11)

- Hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí.(Bài 27- SGK công nghệ 11)

- Hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng phun xăng.(Bài 27- SGK công nghệ 11)

- Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.  (Bài 28- SGK công nghệ 11)

3.2 Yêu cầu đối với HS sau khi nghiên cứu bài học

- Biết được nhiệm vụ và phân loại của các hệ thống(HT) :HT bôi trơn, HT làm mát,HT cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng, HT cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen và HT đánh lửa .

- Biết được cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

- Biết được cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước và bằng không khí.

- Biết được cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng.

- Biết được cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen .

- Biết được nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm loại đơn giản.

- Đọc được sơ đồ nguyên lí của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

- Đọc được sơ đồ hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức.

- Đọc được sơ đồ khối của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng( dùng chế hòa khí - dùng phun xăng).

- Đọc được sơ đồ khối của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.

- Đọc được sơ đồ của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm loại đơn giản.

3.3 Nguồn học liệu tham khảo

- Tham khảo học liệu tại :

Bài 25https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-25-he-thong-boi-tron-

Bài 26https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-26-he-thong-lam-mat-l6517.html

Bài 27https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-27-he-thong-cung-cap-nhien-lieu-va-khong-khi-trong-dong-co-xang-l6518.html

Bài 28https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-28-he-thong-cung-cap-nhien-lieu-va-khong-khi-trong-dong-co-diezen-l6519.html

Bài 29https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-29-he-thong-danh-lua-l6520.html

# - Xem mô phỏng tại link:

+ Hệ thống bôi trơn: https://www.youtube.com/watch?v=nFH2CzFdEUg, https://www.youtube.com/watch?v=OzxPNI1rdF0

+ Hệ thống làm mát: https://www.youtube.com/watch?v=e2gAvP0mxS4

+ Bài 27: https://www.youtube.com/watch?v=BVHlnqqL70U

https://www.youtube.com/watch?v=27NrmkQNXDg

+ Bài 28: https://www.youtube.com/watch?v=-R8BEIT16Ec&t=175s

https://www.youtube.com/watch?v=CrqG5LZTw1Q

+ Bà 29: https://www.youtube.com/watch?v=o6-ubPSN2-k

-  xem thêm tại Bài 25,26,27, 28,29 SGK Công nghệ 11

3.4 Bài tập củng cố

Câu 1:Hệ thống bôi trơn nào được sử dụng phổ biến trong “động cơ đốt trong”.

- Bôi trơn vung té

- Bôi trơn cưỡng bức

- Bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu

- Tất cả đều đúng

Câu 2: Bộ phận nào có nhiệm vụ hút dầu bôi trơn từ cacte lên các bề mặt ma sát:

- Cacte

- Bầu lọc dầu

- Bơm dầu

- Tất cả đều sai

Câu 3:Hệ thống làm mát bằng nước thuộc phương pháp làm mát nào sau đây?

- Đối lưu tự nhiên

- Tuần hoàn cưỡng bức

- Bốc hơi

- Cả 3 ý trên

Câu 4: Nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu trong động cơ xăng:

- Cung cấp hỗn hợp xăng - không khí vào xilanh động cơ và thải sạch khí cháy ra ngoài.

- Cung cấp hỗn hợp xăng - không khí vào xilanh động cơ theo đúng yêu cầu phụ tải và thải sạch khí cháy ra ngoài.

- Cung cấp hỗn hợp xăng - không khí vào xilanh động cơ theo đúng yêu cầu phụ tải và thải sạch không khí cháy ra ngoài.

- Cung cấp hỗn hợp xăng - không khí vào xilanh động cơ theo đúng yêu cầu phụ tải và thải sạch hòa khí cháy ra ngoài.

Câu 5:Khi động cơ làm việc, ở kì nào không khí được hút qua bầu lọc khí nạp vào xilanh?

- Kì nạp

- Kì nén

- Kì cháy

- Tất cả đều sai

Câu 6: Bộ chia điện trong hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm gồm:

- 2 điot thường, cuộn dây WN

- 2 điot thường, điot điều khiển, tụ điện

- Cuộn dây WN và WĐK, tụ điện

- Cuộn dây WN và WĐK, 2 điot

- Chuyên đề 4: Ứng dụng động cơ đốt trong - 4 tiết

4.1 Nội dung kiến thức:( bài 32, 33,34 SGK Công nghệ 11)

- Vai trò và vị trí của động cơ đốt trong.

- Nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.

- Đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong trên ôtô.

- Nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực trên ôtô.

- Đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong dùng cho xe máy.

- Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.

4.2 Yêu cầu đối với HS sau khi nghiên cứu bài học

- Biết được phạm vi ứng dụng của động cơ đốt trong.

- Biết được nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.

- Biết được đặc điểm và cách bố trí dộng cơ đốt trong trên ôtô.

- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo chung, và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực trên ôtô.

- Biết được đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong trên xe máy.

- Biết được đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.

- Nhận biết được các ứng dụng của động cơ đốt trong trong thực tế.

4.3 Nguồn học liệu tham khảo

- Tham khảo học liệu tại :

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-32-khai-quat-ve-ung-dung-cua-dong-co-dot-trong-l6523.html

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-33-dong-co-dot-trong-dung-trong-o-to-l6524.html

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-34-dong-co-dot-trong-dung-cho-xe-may-l6525.html

# - Xem mô phỏng tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=ECxIGV-X5FY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=frmPxwgw78o

-  Các em tham khảo thêm tại bài 32,33,34 SGK Công nghệ 11

4.4 Bài tập củng cố

Câu 1: Động cơ đốt trong là nguồn động lực được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực?

- Công nghiệp, nông nghiệp

- Giao thông vận tải

- Ngư nghiệp, lâm nghiệp

- Tất cả các đáp án trên.

Câu 2: Bộ phận trung gian nối động cơ đốt trong với máy công tác được gọi là gì?

- Hộp số

- Khớp nối

- Bộ truyền bằng đai

- Hệ thống truyền lực

Câu 3: Sơ đồ ứng dụng của động cơ đốt trong là sơ đồ nào?

- Động cơ đốt trong- Máy công tác - Hệ thống trền lực

- Máy công tác - Hệ thống truyền lực - Động cơ đốt trong

- Máy công tác - động cơ đốt trong - Hệ thống truyền lực

- Động cơ đốt trong - hệ thống truyền lực - Máy công tác

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không phải của hệ thống truyền lực xe máy?

- Li hợp trên xe máy thường là li hợp ma sát

- Li hợp trên xe máy thường là li hợp không ma sát

- Hộp số không có số lùi

- Động cơ, li hợp, hộp số thường bố trí trong một vỏ chung

Câu 5: Ưu điểm của động cơ đặt ở giữa xe là?

- Khối lượng phân bố đều

- Có công suất nhỏ

- Hệ thống truyền lực gọn

- Tất cả đều đúng

- HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU

- Hình thức tổ chức:

- Lớp chia thành 4 nhóm ( tương ứng 4 tổ của lớp)// hoặc 8 nhóm ( mỗi tổ phân thành 2 nhóm) - (số lượng nhóm phân phù hợp tùy từng chuyên đề).

- Mỗi nhóm nghiên cứu 1 nội dung được giao bên dưới mục III.

- Yêu Cầu:

- Từng nhóm nghiên cứa nội dung được giao theo trình tự câu trong phần được giao để có hệ thống dễ tiếp thu nhất.

- Sau nghiên cứa phải đạt được các yêu cầu tại mục I.1.2 tương ứng nội dung được nghiên cứu.

- HS có thái độ nghiêm túc , ham thích học tập và tìm tòi kiến thức qua sách báo và internet, từ đó hình thành các phương pháp nhận thức có khoa học tích cực, chủ động và sáng tạo

- Hướng dẫn báo cáo/nộp bài.

- Sau khi nghiên cứu, thảo luận ,thống nhất kết quả, từng thành viên trong nhóm phải ghi lại vào vở riêng. Nhóm trưởng chụp lại báo cáo kết quả gửi Thầy/Cô vào thời hạn của chuyên đề( được thông báo bên dưới)

- Hướng dẫn chấm chéo nhóm.

- Sau khi hết thời hạn chuyên đề, các nhóm chuyển bài cho nhóm bạn(phân công cụ thể bên dưới) để thực hiện chấm chéo.( Để chấm được bài của nhóm bạn các nhóm chấm tìm hiểu chuyên đề của nhóm được chấm, mới có dữ liệu cơ sở để chấm).

- Cụ thể phân công chấm chéo như sau:

| Nhóm 1 chấm bài nhóm 2 | Nhóm 2 chấm bài nhóm 3 |
| --- | --- |
| Nhóm 3 chấm bài nhóm 4 | Nhóm 4 chấm bài nhóm 5 |
| Nhóm 5 chấm bài nhóm 6 | Nhóm 6 chấm bài nhóm 7 |
| Nhóm 7 chấm bài nhóm 8 | Nhóm 8 chấm bài nhóm 1 |

(Nếu chuyên đề có 4 nhóm thì : nhóm 4 chấm bài nhóm 1)

- Tham khảo - Liên hệ thầy cô.

- Khi nghiên cứu các em tìm hiểu SGK, hoặc dùng cổng học liệu điện tử (link dẫn ở trên, nhấn vào link hoặc copy link sang trình duyệt) để tìm hiểu nội dung liên quan tới nhiệm vụ của nhóm.

- Xem các mô phỏng thông qua các đường link đính kèm.

- Thảo luận nhóm( theo nhóm được phân).

- Liên lạc với thầy/cô qua nhóm zalo Bộ môn của lớp hoặc zalo riêng để được giải đáp thắc mắc/hướng dẫn học tập kịp thời .

- CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ HỌC TẬP.

- Chuyên đề 1:Đại cương về động cơ đốt trong. (chia làm 4 nhóm( tương ứng 4 tổ) - Tổ trưởng là nhóm trưởng)

a, Nhóm 1 : Tìm hiểu khái niệm, phân loại và cấu tạo chung của động cơ đốt trong. (mục II, III Bài 20 SGK Công nghệ 11)

- Trình bày khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.

-Động cơ đốt trong gồm những cơ cấu và hệ thống nào?https://www.youtube.com/watch?v=F-3GIpHgDUk

b, Nhóm 2: Tìm hiểu về một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong. (mục I Bài 21 SGK Công nghệ 11)

- Hãy nêu các khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong?https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-21-nguyen-ly-lam-viec-cua-dong-co-dot-trong-l6512.html

c, Nhóm 3: tìm hiểu nguyên lí làm việc của động động cơ điêzen 4 kì (tiểu mục 1 mục II Bài 21 SGK Công nghệ 11)

-Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ diezen 4 kì. (https://www.youtube.com/watch?v=LaTRPClX3rc)

d, Nhóm 4: tìm hiểu nguyên lí làm việc của động động cơ xăng 4 kì (tiểu mục 2 mục II Bài 21 SGK Công nghệ 11)

- Nêu nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì. https://www.youtube.com/watch?v=PpLHqU9_WHY&t=147s

- Chuyên đề 2: Các cơ cấu của động cơ đốt trong.

( Lớp chia thành 8 nhóm , 4 tổ mỗi tổ chia làm 2 nhóm - mỗi nhóm đề cử 1 nhóm trưởng)

a, Nhóm 1 : tìm hiểu về pittong (mục II Bài 23 SGK Công nghệ 11)

- Nêu nhiệm vụ của pittong.https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-23-co-cau-truc-khuyu-thanh-truyen-l6514.html

-Trình bày cấu tạo của pittong. (https://www.youtube.com/watch?v=_tUVlohLnX0, https://www.youtube.com/watch?v=AY1dws34CHs)

b, Nhóm 2: Tìm hiểu về thanh truyền (mục IIIBài 23 SGK Công nghệ 11)

- Nêu nhiệm vụ của thanh truyền.https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-23-co-cau-truc-khuyu-thanh-truyen-l6514.html

-Trình bày cấu tạo của thanh truyền(https://www.youtube.com/watch?v=_tUVlohLnX0

https://www.youtube.com/watch?v=uJUG761Y2T0).

c, Nhóm 3: Tìm hiểu về trục khuỷu (mục IV Bài 23 SGK Công nghệ 11)

- Nêu nhiệm vụ của trục khuỷu.https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-23-co-cau-truc-khuyu-thanh-truyen-l6514.html

-Trình bày cấu tạo của trục khuỷu. (https://www.youtube.com/watch?v=_tUVlohLnX0

https://www.youtube.com/watch?v=HLvYTJVOWi4).

d, Nhóm 4: Tìm hiểu về Nhiệm vụ và phân loại của cơ cấu phân phối khí (mục I Bài 24 SGK Công nghệ 11)

- Trình bày nhiệm vụ và phân loại cơ cấu phân phối khí.https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-24-co-cau-phan-phoi-khi-l6515.html

e, Nhóm 5: Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo (mục II Bài 24 SGK Công nghệ 11)

- Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap treo.

(https://www.youtube.com/watch?v=so7jSqpqf28)

f, Nhóm 6:Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt (mục II Bài 24 SGK Công nghệ 11)

- Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt.(https://www.youtube.com/watch?v=-mBvDX3o6Lk)

g, Nhóm 7:

- So sánh cấu tạo của cơ cấu phân phối khí xupap treo và cơ cấu phân phối khí xupap đặt. (mục II Bài 24 SGK Công nghệ 11)

(https://www.youtube.com/watch?v=-mBvDX3o6Lk)

h, Nhóm 8:

- So sánh nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap treo và cơ cấu phân phối khí xupap đặt.(mục II Bài 24 SGK Công nghệ 11)

(https://www.youtube.com/watch?v=-mBvDX3o6Lk)

- Chuyên đề 3:

a, Nhóm 1 : Tìm hiểu nhiệm vụ và phân loại của các hệ thống tong động cơ đốt trong. ( mục I ,Bài 26,27,28,29 SGK công nghệ 11)

https://hoc247.net/chuong-6-cau-tao-cua-dong-co-dot-trong-ct1203.html

- Nêu nhiệm vụ và phân loại của các hệ thống(HT) :HT bôi trơn, HT làm mát,HT cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng và HT đánh lửa .

- Trình bày nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen  và đặc điểm sự hình thành hòa khí ở động cơ đốt trong.

b, Nhóm 2: tìm hiểu về hệ thống bôi trơn cưỡng bức.( mục II ,Bài 26 SGK công nghệ 11)

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-25-he-thong-boi-tron-

- Tình bày Cấu tạo hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

- Xây dựng sơ đồ khối của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

https://www.youtube.com/watch?v=nFH2CzFdEUg

- Trình bày Nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

https://www.youtube.com/watch?v=nFH2CzFdEUg

c, Nhóm 3: Tìm hiểu về hệ thống làm mát bằng nước ( mục II ,Bài 26 SGK công nghệ 11)

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-26-he-thong-lam-mat-l6517.html

- Trình bày Cấu tạo của hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức.

- Xây dựng sơ đồ khối của hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức.

- Trình bày nguyên lí hoạt động của của hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức.

https://www.youtube.com/watch?v=e2gAvP0mxS4

d, Nhóm 4:  Tìm hiểu về hệ thống làm mát bằng không khí.( mục III ,Bài 26 SGK công nghệ 11)

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-26-he-thong-lam-mat-l6517.html

-  Trình bày Cấu tạo của hệ thống làm mát bằng không khí.

-  Tình bày Nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng không khí.

? Có nên tháo yếm xe máy khi sử dụng không? Tại sao?

e, Nhóm 5: Tìm hiểu hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí.( mục II,Bài 27 SGK công nghệ 11)

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-27-he-thong-cung-cap-nhien-lieu-va-khong-khi-trong-dong-co-xang-l6518.html

- Trình bày Cấu tạo

-Vẽ Sơ đồ khối hệ thống  nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí.

- Trình bày nguyên lí của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí.

https://www.youtube.com/watch?v=ae4LHpQC7Oo

f, Nhóm 6: Tìm hiểu về Hệ thống phun xăng ( mục III,Bài 27 SGK công nghệ 11)

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-27-he-thong-cung-cap-nhien-lieu-va-khong-khi-trong-dong-co-xang-l6518.html

- Trình bày Cấu tạo

-Vẽ Sơ đồ khối hệ thống phun xăng.

- Trình bày nguyên lí của hệ thống phun xăng.

https://www.youtube.com/watch?v=27NrmkQNXDg

g, Nhóm 7: Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen. ( mục II,Bài 28 SGK công nghệ 11)

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-28-he-thong-cung-cap-nhien-lieu-va-khong-khi-trong-dong-co-diezen-l6519.html

- Tìm hiểu cấu tạo

- Vẽ sơ đồ khối của hệ thống.

- Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống.

https://www.youtube.com/watch?v=-R8BEIT16Ec&t=175s

https://www.youtube.com/watch?v=CrqG5LZTw1Q

h, Nhóm 8: Tìm hiểu về hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm  ( mục II,Bài 29 SGK công nghệ 11)

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-29-he-thong-danh-lua-l6520.html

- Nêu cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.

- Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.

https://www.youtube.com/watch?v=o6-ubPSN2-k

- Chuyên đề 4: Ứng dụng động cơ đốt trong.

( Lớp chia thành 8 nhóm , 4 tổ mỗi tổ chia làm 2 nhóm - mỗi nhóm đề cử 1 nhóm trưởng)

a, Nhóm 1 : tìm hiểu về vai trò của động cơ đốt trong. ( mục I bài 32 SGK Công nghệ 11)

- Nêu vai trò và vị trí của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.

- Kể tên 5-10 ứng dụng của đông cơ đốt trong mà em biết trong cuộc sống hàng ngày.

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-32-khai-quat-ve-ung-dung-cua-dong-co-dot-trong-l6523.html

b, Nhóm 2: Tìm hiểu về nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong. ( mục II bài 32 SGK Công nghệ 11)

- Trình bày sơ đồ ứng dụng động cơ đốt trong.

-Trình bày nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-32-khai-quat-ve-ung-dung-cua-dong-co-dot-trong-l6523.html

c, Nhóm 3: Tìm hiểu đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong trên oto. ( mục I bài 33 SGK Công nghệ 11)https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-33-dong-co-dot-trong-dung-trong-o-to-l6524.html

- Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trong ôtô.

- Trình bày cách bố trí động cơ đốt trong trên ôtô và chỉ ra ưu điểm - nhược điểm của cách bố trí đó.

d, Nhóm 4: Tìm hiểu nhiệm vụ, phân loại của hệ thống truyền lực trên ôtô.

( tiểu mục 1,2 mục II bài 33 SGK Công nghệ 11)

- Trình bày nhiệm vụ và phân loại của hệ thống truyền lực trên ôtô.https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-33-dong-co-dot-trong-dung-trong-o-to-l6524.html

e, Nhóm 5:Tìm hiểu cấu tạo chung, cách bố trí và nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực trên ôtô.

( tiểu mục 3 mục II bài 33 SGK Công nghệ 11)

- Trình bày sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực trên ôtô.

https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-33-dong-co-dot-trong-dung-trong-o-to-l6524.html

- Nêu các phương án đặc trưng bố trí hệ thống truyền lực trên ôtô.

https://www.youtube.com/watch?v=frmPxwgw78o

f, Nhóm 6: Tìm hiểu về đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong dùng cho xe máy.

( mục I bài 34 SGK Công nghệ 11)

- Trình bày đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong trên xe máy.

- Chỉ ra ưu điểm và nhược điểm của các bố trí động cơ ở giữa và ở đuôi trên xe máy.

(https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-34-dong-co-dot-trong-dung-cho-xe-may-l6525.html)

g, Nhóm 7: Tìm hiểu về đặc điểm hệ thống truyền lực trên xe máy.

( mục II bài 34 SGK Công nghệ 11)

- Vẽ sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên xe máy.

- Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.

- Nêu nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực trên xe máy.

(https://hoc247.net/cong-nghe-11/bai-34-dong-co-dot-trong-dung-cho-xe-may-l6525.html)

h, Nhóm 8: tìm hiểu công dụng của ôtô, xe máy với thực tiễn và  ảnh hưởng của nó tới môi trường?

- Hãy chỉ ra ưu điểm và nhược điểm của oto, xe máy đối với cuộc sống hàng ngày .

- Ảnh hưởng khí thải của ôtô, xe máy với môi trường như thế nào? Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ?

(https://www.youtube.com/watch?v=_n-rE_Ew0Fg)

- THỜI ĐIỂM NỘP - TIÊU CHÍ CHẤM .

- Thời điểm nộp:

- Chuyên đề 1          : ngày 15/05/2020

- Chuyên đề 2 và 3  : ngày 30/05/2020

- Chuyên đề 4          : ngày 10/06/2020

- Báo cáo nhóm - tiêu chí chấm.

BẢNG KIỂM NGHIỆM TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM

Họ và tên nhóm trưởng:……………………..Nhóm số:…… Lớp:…………

| TT | Họ tên | Nhiệm vụ được giao | Tinh thần hợp tác | Sự chủ động, tích cực | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

BẢNG NHIỆM THU  ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM KHÁC

Họ và tên nhóm trưởng:……………………..Nhóm số:…… Lớp:…………

| TT | Tên công việc | Nội dung | Điểm Đánh giá | Thang điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệm vụ của nhóm là gì? |  |  | 10 |
| 2 | Nhóm có ưu điểm, nhược điểm gì? |  |  | 10 |
| 3 | Trình bày đủ ý? |  |  | 30 |
| 4 | Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, hấp dẫn? |  |  | 20 |
| 5 | Nội dung trọng tâm của nhóm là gì? |  |  | 30 |
| 6 | Tổng điểm |  |  | 100 |

# Text boxes

Mẫu